## Slide 1: 数値計算基礎 / 貯留層工学入門 講座
石油天然ガスと地熱流体

## Slide 2: CONTENTS
１
地熱流体
2
油ガス
3
PT線図
4
シミュレーションのために

## Slide 3: CONTENTS
１
地熱流体
2
油ガス
3
PT線図
4
シミュレーションのために

## Slide 4: 1. 地熱流体
主成分
水、H2O （※SiO2等の溶解は、貯留層/坑井シミュレーションでは無視できる）
水以外の流体が存在する例
バイナリー発電、超臨界CO2地熱

## Slide 5: 1. 地熱流体
水の性質は、大部分が解明
実際には様々な物質が溶解しているが、純水として扱って良い（はず）
温度・圧力・エンタルピー等に応じて、水の状態を決定する経験式
IAPWS-IF97 など
松本先生が水の状態方程式に関するコードを開発済み
↓
有効活用しよう！

## Slide 6: CONTENTS
１
地熱流体
2
油ガス
3
PT線図
4
シミュレーションのために

## Slide 7: 2. 油ガス
石油、天然ガス という名前の化合物は存在しない。
油ガスは様々な炭化水素（CmHn）とその他化合物が混じっている
混合物の「内訳」はフィールドによって異なるので、油層解析では、流体の性質の決定も重要（以下の表がイメージ。割合はいい加減）
化合物 | 六本松ガス田 | 伊都油田 | 箱崎油田
CH4 | 90% | 10% | 2%
C2H6 | 8% | 5% | 70%
: | : | : | :
CO2 | 2% | : | :

## Slide 8: 2. 油ガス
擬似的な油相・ガス相を設定し、気液平衡をガスの油に対する溶解曲線で決定
ブラックオイルモデル / Black Oil Model
流体鉱物中のCmHnの状態（気相・液相）を個別に計算
多成分系モデル / Compositional Model
気相液相の変化を重要視する場合に使用

## Slide 9: CONTENTS
１
地熱流体
2
油ガス
3
PT線図
4
シミュレーションのために

## Slide 10: 3. PT線図（水 高校化学）
温度
圧力

## Slide 11: 3. PT線図（水 高校化学）
温度
圧力
固体
液体
気体
臨界
気液平衡
臨界点
3重点

## Slide 12: 3. PT線図（水 高校化学）
温度
圧力
大気圧
0℃
100℃
固体
液体
気体
臨界
気液平衡

## Slide 13: 3. PT線図（水）
温度
圧力
地熱貯留層工学の関心
IAPWSの経験式
固体
液体
気体
臨界
気液平衡
3重点
臨界点

## Slide 14: 3. PT線図（水 高校化学）
温度
圧力

## Slide 15: 3. PT線図（水 IAPWS）
温度
圧力

## Slide 16: 3. PT線図（石油天然ガス）
圧力
温度
臨界点
油相
ガス相
油相容積
100%
80%
60%
40%
20%
0%

## Slide 17: 3. PT線図（石油天然ガス）
圧力
温度
油相
ガス相
60%
40%
20%
0%
油相容積
露点圧力 Dew Point Pressure
沸点圧力 Bubble Point Pressure
臨界点
100%
80%

## Slide 18: 3. PT線図（石油天然ガス）
圧力
温度
臨界点
油相
ガス相
油相容積
100%
80%
60%
40%
20%
0%
「油ガスのPT線図」の形状は多数
Notes: 「油ガスのPT線図」は１つではないので、これらを数値モデルにする必要がある（PVTモデリング）。

## Slide 19: CONTENTS
１
地熱流体
2
油ガス
3
PT線図
4
シミュレーションのために

## Slide 20: 水のモリエル線図
HYDROTHERM ユーザーマニュアルより
4. シミュレーションのために

## Slide 21: ブラックオイル油層
圧力
温度
臨界点
油相容積
100%
80%
20%
0%
60%
セパレータ
初期状態
ガス発生
地表
4. シミュレーションのために
40%

## Slide 22: その他の種類とキーワード
4. シミュレーションのために
圧力
温度
臨界点
油相容積
100%
80%
60%
40%
20%
0%
ブラックオイル以外
ボラタイル油層
ガスコンデンセート
ウェットガス
ドライガス
飽和油層
不飽和油層
随伴ガス etc.